- OSADY ŚCIEKOWE

Według ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach (Dz.U. Nr 62 z dnia 27 kwietnia 2001r) komunalnymi osadami ściekowymi nazywamy osad pochodzący z:

- oczyszczalni ścieków z komór fermentacyjnych,

- instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych,

- innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych.

Osady ściekowe (według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r               w sprawie katalogu odpadów) zaliczane są do grupy odpadów innych niż niebezpieczne. Na podstawie wyżej wymienionego rozporządzenia zakwalifikowane są do odpadów z grupy 19.

Wśród odpadów powstających z komunalnych oczyszczalni ścieków zalicza się:

- skratki (kod 19 08 01)

- odpady z piaskowników (kod 19 08 02)

- ustabilizowane komunalne osady ściekowe (kod 19 08 05).

Ilość ich zależy zarówno od technologii oczyszczania, sposobu i stopnia oczyszczania ścieków jak i stopnia rozkładu substancji organicznych w procesie stabilizacji.

Gmina Kłomnice jest w posiadaniu jednej oczyszczalni ścieków, która zlokalizowana jest w miejscowości Kłomnice na lewym brzegu rzeki Widzówki przy ul. Częstochowskiej. Głównym jej zadaniem jest oczyszczanie ścieków komunalnych pochodzących od podłączonych mieszkańców wsi Kłomnice, Bartkowice, Michałów Kłomnicki, Zawada, Lipicze. Produktem końcowym są zarówno ścieki komunalne jak i komunalne osady ściekowe. Ścieki do oczyszczalni doprowadzane są kanalizacją sanitarną rozdzielczą.

Osady ściekowe nie są zanieczyszczone metalami w związku z czym mogą być wykorzystywane jako nawóz do szkółki drzew i krzewów ozdobnych. Inaczej jest                         w przypadku miast, gdzie ścieki do oczyszczalni płyną ogólnospławnymi sieciami kanalizacyjnymi, w tym przypadku występuje zagrożenie zanieczyszczenia osadów toksycznymi substancjami organicznymi jak również metalami, a to stanowi duże zagrożenie zarówno dla zdrowia jak i środowiska.

  - Stan aktualny gospodarki osadami ściekowymi

Ewidencja komunalnych osadów ściekowych została wprowadzona od 1 stycznia 2002r bowiem wówczas weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.  Do tej pory brak było kontroli wytwarzanych osadów ściekowych, a to wynikało z braku odpowiednich regulacji prawnych.

Jak już we wstępie wspomniano gmina Kłomnice jest w posiadaniu mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków typu SUPERBOS-1000. W roku 2000 Gmina Kłomnice uzyskała pozwolenie wodnoprawne na eksploatację oczyszczalni ścieków o wydajności               750 m3/d, które wygasło w dniu 31 grudnia 2002roku. W tymże roku Starosta Częstochowski wydał pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków socjalno – bytowych do rzeki Widzówki w ilości Qśrd = 1000 m3/d.

W gminie Kłomnice w skali roku wytwarzane jest około 192 Mg osadów ściekowych. Osady ściekowe wytwarzane na terenie gminy wykorzystywane są rolniczo. Odbiorcą jest Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych DARK-LAND, Dariusz Kowalik z Rzerzęczyc.

3.2. Prognoza wytwarzania

W okresie perspektywicznym 2004-2015 podstawowym zadaniem będzie rozbudowanie i modernizacja systemu kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Spowoduje to wzrost ilości osadu ściekowego wytwarzanego na terenie gminy, w zależności od wzrostu liczby ludności oraz tempa rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków.

Stopień skanalizowania gminy spowoduje większą ilość odprowadzanych na oczyszczalnię 
w Kłomnicach ścieków sanitarnych, co w konsekwencji spowoduje wzrost ilości osadów ściekowych. Szacuje się, że do roku 2015 na terenie gminy Kłomnice nastąpi przyrost masy osadów ściekowych o około 100 %. Osady ściekowe mogą być również wykorzystywane 
w nawożeniu plantacji wierzby energetycznej uprawianej przez Gminę.

  - Cele przewidziane

Gospodarka osadem ściekowym powinna opierać się na polityce zrównoważonego gospodarowania odpadami, która określa następującą hierarchię postępowania z odpadami:

- zapobieganie powstawaniu,

- wykorzystanie – odzysk,

- bezpieczne unieszkodliwianie/składowanie.

Zgodnie z założeniami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami możliwe są następujące kierunki zagospodarowania i unieszkodliwiania komunalnych osadów ściekowych:

- stabilizacja chemiczna,

- termiczne przekształcanie (spalanie),

- składowanie,

- kompostowanie,

- wykorzystanie do niwelacji, rekultywacji i na cele rolnicze,

- termiczne osuszanie i granulacja,

- fermentacja tlenowa i beztlenowa.

Zaleca się przyjęcie następujących celów bezpośrednich:

- wprowadzenie czystych metod produkcji w przemyśle w celu zmniejszenia zawartości zanieczyszczeń trafiających do oczyszczalni ścieków, decydujących o wykorzystaniu osadów ściekowych,

- wprowadzenie procesu stabilizacji osadu w oczyszczalni ścieków (np. stabilizacja beztlenowa) i/lub procesu dalszego przetwarzania (np. kompostowanie), przyczyni się do zmniejszenia ilości osadu trafiającego na składowiska,

- wprowadzenie doskonalszego procesu odwadniania spowoduje zmniejszenie objętości osadu, który należy poddać przetwarzaniu,

- 50% osadów ogółem powinno być wykorzystane w rolnictwie lub do celów rekultywacji, co w kategoriach bezwzględnych oznacza zwiększenie wykorzystania osadów ściekowych w przyszłości,

- przed końcem 2010 roku, wszystkie osady ściekowe, które nie są wykorzystane – powinny być składowane na kontrolowanych i spełniających wymagania składowiskach, zaleca się również ewidencjonowanie składowanych osadów,

- należy wzmocnić nadzór i kontrole, prowadzone przez stosowne organy, a dotyczące generalnie postępowania z osadem. W szczególności celem jest zapewnienie, aby wszystkie oczyszczalnie ścieków w 2010 roku pobierały próbki i wykonywały badania zgodnie z częstotliwością określoną w rozporządzeniu o osadach komunalnych, 
a także, aby badania prowadzone były w akredytowanych laboratoriach.

Powyższe cele powinny być osiągnięte przez zastosowanie następującej strategii:

- dbanie o odpowiednią jakość osadu oraz koncentrację na zapobieganiu zrzutowi zanieczyszczeń, które mogłyby uniemożliwić wykorzystanie osadów ściekowych,

- racjonalny i bezpieczny sposób ponownego wprowadzania osadów ściekowych do środowiska przez właściwe ich wykorzystanie lub unieszkodliwianie,

- ograniczenie magazynowania osadów przy oczyszczalniach ścieków,

- zapewnienie bezpiecznego składowania osadu przez zastosowanie środków polegających na zamykaniu lub modernizacji składowisk odpadów,

- zwiększenie stanu świadomości społecznej w zakresie minimalizacji szkodliwych zanieczyszczeń wprowadzanych do systemu kanalizacji,

- wprowadzenie alternatywnych metod odzysku/unieszkodliwiania osadów.

3.4. Zadania do realizacji:

W oparciu o założenia Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, przewiduje się realizację następujących przedsięwzięć dotyczących gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi:

| Lp. | Nazwa zadania | Horyzont czasowy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kontrola jakości komunalnych osadów ściekowych pod względem składu fizyko – chemicznego i bakteriologicznego. Podjęcie działań zmierzających | 2004-2015 |
| 2 | Kontynuacja działań zmierzających do wykorzystywania osadu w rolnictwie | 2004-2015 |
| 3 | Działania zmierzające do osiągnięcia w roku 2015 poddania osadów procesowi kompostowania | 2004-2015 |
| 4 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kłomnice | 2004-2015 |
| 5 | Budowa małych oczyszczalni ścieków | 2004-2015 |

Tabela III – 3.4-1  Zadania do realizacji w zakresie gospodarki osadów ściekowych