ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE „CONTRAST”

Aneta Chrząstek-Szyc

42-200 CZĘSTOCHOWA , ul.JASNOGÓRSKA 43

PROJEKT BUDOWLANY

| NAZWA OPRACOWANIA: | RENOWACJA BOISKA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W SKRZYDLOWIE DLA POTRZEB REKREACYJNO-SPORTOWYCH MIESZKAŃCÓW WSI SKRZYDLÓW |
| --- | --- |
| INWESTOR: | GMINA KŁOMNICE z siedzibą w Kłomnicach,ul.Strażacka 22 |
| ADRES INWESTYCJI: | Skrzydlów , Ul. Główna 3a Działka o nr ewid. 1684 k.m.3 , obręb Skrzydlów |
| PROJEKTANCI: | mgr inż. arch. Aneta Chrząstek-Szyc mgr inż. Zbigniew Jarkiewicz mgr inż. Marzena Kopera |
| OPRACOWAŁ: | mgr inż. arch. Krystyna Kos- Augustyniak |

Oświadczenie

My wyżej podpisani stwierdzamy że przedmiotowe opracowanie zostało wykonane zgodnie z Prawem Budowlanym oraz z obowiązującymi normami i przepisami w zakresie budownictwa

Częstochowa, kwiecień  2007

# ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

# PROJEKT BUDOWLANY – CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

# PROJEKT BUDOWLANY – CZĘŚĆ INSTALACYJNA

# I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

# Część opisowa:

1.1. Istniejący układ zabudowy i zagospodarowanie terenu

1.2. Projektowane zagospodarowanie

# Część rysunkowa:

Rys. 1 Plan zagospodarowania terenu z rodzajem nawierzchni ,skala 1: 500

# II. PROJEKT BUDOWLANY- CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

# 1. Część opisowa

1.1. Podstawa opracowania

1.2. Zakres opracowania

1.3. Opis techniczny

1.3.1. Dane ogólne

1.3.2. Założenia projektowe

1.3.3 Materiały i konstrukcja nawierzchni boisk i dróg komunikacji poziomej.

1.3.4 Program użytkowy projektowanego boiska i urządzeń sportowych.

# 2. Część rysunkowa:

# Rys. 2   Plan zagospodarowania  terenu , plansza wymiarowa skala 1:500

# Rys. 3   Widok i wymiarowanie boiska wielofunkcyjnego           skala 1:150

# Rys. 4   Zagospodarowanie placu przed wejściem na boisko    skala 1:200

Rys. 5 Detal ogrodzenia boiska z furtką, skala 1: 25

Rys. 6 Detal ogrodzenia boiska z bramą wjazdową, skala 1: 25

Rys.7. Przekrój X-X przez nawierzchnię boiska wielofunkcyjnego  z   trawy

syntetycznej  skala 1:10

Rys.8. Przekrój Y-Y przez nawierzchnię boiska wielofunkcyjnego  z   trawy

syntetycznej    skala 1:10

Rys.9. Fundamenty pod słupki elementów wyposażenia boisk  skala 1:10

Rys. 10 Detal ogrodzenia wygradzającego dojście piesze do boiska, skala 1: 25

Rys. 11 Detal murku wygradzającego dojście piesze do boiska, skala 1: 25

Rys. 12 Przekrój przez warstwy komunikacji pieszej, skala 1: 20

Rys. 13 Detal fundamentu pod kosz do koszykówki, skala 1: 10

# III.PROJEKT BUDOWLANY – CZĘŚĆ INSTALACYJNA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

# 1.1. Istniejący układ zabudowy i projektowane zagospodarowanie

# Projektowane zagospodarowanie   obejmuje działki o nr ewid. 1684 km. 3 obręb Skrzydlów.  Na działkach objętych opracowaniem zlokalizowany jest budynek   Zespołu Szkół w Skrzydlowie , dojazd przeciwpożarowy oraz wielofunkcyjne biosko trawiaste. Działki  zlokalizowane  są przy skrzyżowaniu ulic Częstochowskiej i Głównej w Skrzydlowie. Wjazd na  działkę objętą opracowaniem od strony ul.Częstochowskiej i Głównej.  Działki są ogrodzone .

Teren objęty opracowaniem ma zapewnione wszystkie media. Istniejące przyłącza : elektryczne, wody i kanalizacyjne.

1.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planuje się  modernizację i wymianę nawierzchni istniejącego boiska do gry w piłkę nożną na przedmiotowym terenie. Istniejące boisko jest w złym stanie technicznym i wymaga wymiany nawierzchni w celu  bardziej efektywnego wykorzystania. . Projekt zakłada uporządkowanie przestrzeni objętej opracowaniem , jej zorganizowanie i przystosowanie dla funkcji służącej potrzebom rekreacyjno-sportowym mieszkańców wsi Skrzydlów  oraz uczniów Zespołu Szkół w Skrzydlowie.

W I ETAPIE planuje się modernizację  boiska  i wymianę jego nawierzchni na nawierzchnię z trawy syntetycznej gr. 22 mm zasypywanej piaskiem. Boisko ma służyć dla rekreacji mieszkańców wsi Skrzydlów oraz dla potrzeb uczniów Zespołu Szkół w Skrzydlowie.Pod boiskiem przewidziano drenaż odwadniający w celu szybkiego odprowadzenia wody z tafli boiska oraz system rozsączający AZURA.  Boisko projektowane jest jako ogrodzone płotem z siatki o wys. 4,0 m. W II ETAPIE planuje się wykonanie dojścia pieszego do boiska. Dojście piesze ma na celu uniezależnienie wejścia dla mieszkańców wsi Skrzydlów. Od strony dojścia zlokalizowano wybrukowany plac przeznaczony dla oczekujących na wejście na boisko. Dla oczekujących zaprojektowano drewniane ławki , zieleń ozdobną oraz pas z trawy syntetycznej służący do czyszczenia obuwia przed wejściem na boisko.

Zestawienie powierzchni działki:

ETAP I:

| - pow. terenu objętego opracowaniem w I ETAPIE | 10470,30m2 |
| --- | --- |
| - pow. utwardzona-trawa syntetyczna | 1035.50m2 |
| -pow.biologicznie czynna istniejąca powierzchnia zabudowy i utwardzona 3096,70m2 | 6618,16 m2 |
| Powierzchnia kostki poliuretanowej | 139,68 m2 |

ETAP I i II :

| - pow. terenu objętego opracowaniem | 10470,30m2 |
| --- | --- |
| pow. terenu utwardzona pod dojścia piesze | 399.33.m2 |
| -pow. Terenu utwardzona w I etapie |  |
| - pow. utwardzona i zabudowy-istniejaca | 3096.70m2 |
| -pow.biologicznie czynna | 6079.15 m2 |

Przyłącza instalcji i urzadzenia odprowadzenia wód deszczowych

Przyłącze wodne, kanalizacyjne i elektryczne  istniejące – obsługują istniejący budynek Szkoły. Ze względu na szybsze odprowadzenie wód deszczowych z projektowanych boisk , w celu ochrony ich nawierzchni, oraz ze względu na  warunki gruntowe zaprojektowano podziemny układ drenów odwadniających. Zgodnie z projektem branżowym -instalacyjnym  odprowadzenie wód deszczowych przewidziano do systemu rozsączającego  AZURA. Ze względu na brak badań geologicznych na etapie projektu przewiduje się możliwość korekty ilości skrzynek rozsączających po zbadaniu warunków gruntowych na etapie wykonywania prac budowlanych,związanych z realizacją założenia.

PROJEKT BUDOWLANY- CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1.1. Podstawa opracowania

- umowa z  Fundacją „Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat”

- mapa sytuacyjno –wysokościowa do celów projektowych, w skali 1:500

- uzgodnienia z inwestorem co do nawierzchni projektowanych boisk  i układu funkcjonalnego boiska

- obowiązujące normy i normatywy

- wizja lokalna w terenie.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany – część architektoniczną zawierającą projekt zagospodarowania terenu dla potrzeb sportowo-rekreacyjnych, drogową wraz z ukształtowaniem wysokościowym terenu , część instalacyjną –obejmującą projekt odwodnienia terenu. Opracowanie zawiera projekt boiska  rekreacyjnego, wielofunkcyjnego z trawy syntetycznej. W projekcie uwzględniono również elementy związane z funkcjonowaniem boiska tj.: ogrodzenie boiska , oraz wydzielone dojście piesze do boiska. W I etapie planowana jest budowa boiska rekreacyjno-treningowego wraz z jego ogrodzeniem i drenażem pod boiskiem, a w drugim budowa reszty założenia.

1.3.Opis techniczny

# 1.3.1. Dane ogólne .

# Zestawienie powierzchni  projektowanych urządzeń sportowych:

# ETAP I :

| -powierzchnia boiska wiellofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej–boisko rekreacyjne TRAWA POLIURETANOWA –gr. 22 mm | 1035.30m2 |
| --- | --- |
| KOSTKA POLIURETANOWA | 139,68m2 |

# ETAP  II

| KOSTKA BETONOWA SZARA gr. 6,0 cm | 195,07m3 |
| --- | --- |
| NAWIERZCHNIA ŻWIROWA | 204,26m2 |

1.3.2 Założenia projektowe.

Projekt zakłada:

- PODZIAŁ INWESTYCJI NA DWA ETAPY

    - W ETAPIE I projektuje się wydzielenie ogrodzonego boiska  rekreacyjno-sportowego ,wielofunkcyjnego, o nawierzchni z trawy syntetycznej np. UNIECO GREEN VG 220 GRIP. W przypadku opcji częstego korzystania z kortu do gry w tenisa zaleca się zastosowanie trawy syntetycznej UNIECO GREEN VG 170 GRIP.  Wymiary płyty boiska  25x47 metry z opaską z kostki poliuretanowej o szerokości 1,0 m wzdłuż całego obwodu boiska, oraz ogrodzenie boiska  płotem z siatki stalowej powlekanej o wysokości 4,0 m. Wejścia na boisko w dwóch przeciwległych narożnikach ogrodzenia.

b.   w celu szybkiego  odprowadzenia wód deszczowych z płyty   bo

iska    zakłada się  wykonanie drenazu odwadniającego odprowa

dzającego wody opadowe do systemu rozsączającego AZURA.

Ze względu na  brak badań geologicznych na etapie wykonywania

projektu  warunki gruntowe zostały przyjęte jako średnie. W przy

padku stwierdzenia na etapie budowy innych warunków grunto

wych należy skorygować system odwodnienia i ilość skrzynek

rozsączających. W przypadku konieczności dokonania zmian

zostaną one wykonane w ramach nadzoru autorskiego w trakcie

wykonywania prac budowlanych.

W II ETAPIE:

c.Wykonanie dojścia pieszego do boiska o  nawierzchni żwirowej.

d.wykonanie wygrodzenia planowanego dojścia za pomocą ogro

dzenia z siatki stalowej powlekanej na słupkach stalowych o

wysokości 1,2 m

e. wykonanie placu wybrukowanego kostką betonową grubości

6,0 cm, przed wejściem na teren boiska wraz z matą  do czysz

czenia obuwia,z trawy syntetycznej,zagłębionej w kostce.

f. Wykonanie terenów zielonych przy placyku

g. Rozlokowanie koszy na śmieci (3 szt) w miejscach największej

koncentracji ruchu.

h. Rozlokowanie ławek drewnianych dla oczekujących na wejście

na boisko.

# 1.3.3.MATERIAŁY i KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI WIELOFUNKCYJNEGO i DOJŚĆ PIESZYCH DO BOISKA

Boisko rekreacyjno-sportowe, wielofunkcyjne

# Boisko o wymiarach 23x45 metry. Nawierzchnia z trawy syntetycznej PP gr 22mm uniwersalnej. Przykładowy rodzaj trawy UNIECO GREEN VG 220 GRIP. Zasypywanej piaskiem jako warstwą wyrównawczą. Na podbudowie z kruszywa łamanego i płukanego. Warstwy wg rysunku nr 7i 8. Obrzeże z krawężnika poliuretanowego na ławie betonowej, z chodnikiem wokół boiska o szerokości 1,0 metra z kostki poliuretanowej. Trawa syntetyczna w kolorze zielonym. Linie do znakowania  szerokości 75 mm w kolorach oznaczonych na rys. nr 3. Wykonanie i utrzymanie nawierzchni oraz podbudowy zgodnie z wytycznymi technicznymi firmy UNIECO GREEN lub analogicznej co do jakości i przydatności do przedmiotowego zadania, a użytej w procesie realizacji inwestycji. W przypadku opcji częstego używania boiska do gry w tenisa ziemnego należy zastosować typ trawy syntetycznej UNIECO GREEN VG 170 GRIP, pozostałe warstwy nawierzchni, jak również system odprowadzenia wody pozostaje bez zmian.

Obrzeże z krawężnika poliuretanowego na ławie betonowej, z chodnikiem wokół boiska o szerokości 1,0 metra z kostki poliuretanowej.

Nawierzchnia  chodnika pieszego żwirowa. Warstwy wg. przekroju przez nawierzchnię chodnika pieszego. Przed wejściem  na teren boiska przewidziano placyk wyłożony kostką betonową grubości 6,0 cm. Kostka na podsypce cementowo-piaskowej. Nawierzchnia przewidziana dla ruchu pieszego. Warstwy należy wykonać zgodnie z przekrojem przez warstwy nawierzchni

1.3.4Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego oraz dojścia pieszego do boiska

Ogrodzenie boiska- stałe  z siatki stalowej powlekanej ,o drobnych oczkach, malowanej proszkowo w kolorze zielonym, mocowanej na słupkach stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo w tym samym kolorze. Wysokość ogrodzenia 4,0 metry. Konstrukcja ogrodzenia wg rysunków detali i części konstrukcyjnej- rys nr 5 i 6.

W ogrodzeniu przewidziano  2  wejścia. Jedno o wymiarach 1,0 na 2,4 metra, a drugie umożliwiające wjazd o wymiarach 2.5 na 2,8 m, oba  zamykane na zamek patentowy.

Ogrodzenie drogi dojścia do boiska- stałe  z siatki stalowej powlekanej ,o drobnych oczkach, malowanej proszkowo w kolorze zielonym, mocowanej na słupkach stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo w tym samym kolorze. Wysokość ogrodzenia 1,2 metra. Konstrukcja ogrodzenia wg rysunków detali i części konstrukcyjnej- rys nr 11.

W ogrodzeniu przewidziano  2  wejścia. Jedno o wymiarach 1,0 na 1,2 metra,  oba  zamykane na zamek patentowy.

UWAGA: wyposażenie boisk montować we wcześniej przygotowanych fundament

tach wykonanych wg. detalu.

UWAGA DO CZĘŚĆI INSTALACYJNEJ- INSTALACJA DESZCZOWA

W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania robót ziemnych , innych niż założone warunków gruntowych, (geologia –sądy punktowe) należy dokonać korekty instalacji odwadniającej boisko..

# 1.3.5.  Ukształtowanie wysokościowe terenu.

# Tafla boiska zaprojektowana w jednolitym spadku 0,5% w kierunku północnym, zgodnie z przekrojem przez nawierzchnię boiska. Droga piesza prowadząca do boiska przewidziana w naturalnym spadku terenu. Nawierzchnia  chodnika pieszego żwirowa. Warstwy wg. przekroju przez nawierzchnię chodnika pieszego. Przed wejściem  na teren boiska przewidziano placyk wyłożony kostką betonową grubości 6,0 cm. Kostka na podsypce cementowo-piaskowej. Nawierzchnia przewidziana dla ruchu pieszego. Warstwy należy wykonać zgodnie z przekrojem przez warstwy nawierzchni. Odwodnienie z płaszczyzny wybrukowanej kostką powierzchniowe, na teren działki objętej opracowaniem. Obrzeże nawierzchni z kostki wykonane za pomocą krawężnika zagłębionego w stosunku do powierzchni wybrukowanej kostką.Pochylenie płaszczyzny z kostki 0,5 %.

# 1.3.6 Ukształtowanie terenu boisk , roboty ziemne

Projektując rozwiązania wysokościowe nawiązano się do istniejącego terenu . Warunkami ,które należało spełnić było: uzyskanie spadków na boisku  w granicach do 0.5%, zapewnienie   powierzchniowego spływu wód opadowych oraz zbilansowanie ruchu mas ziemnych ukształtowania terenu. Warunki powyższe zostały spełnione. Uzyskano praktycznie zerowy bilans robót ziemnych ukształtowania terenu. Nadmiar ziemi na terenie w ilości 578 m³ pochodzi z wykopów koryta pod nawierzchnie boisk i bieżni.

Głębokość koryta pod boiska wynosi średnio 45 cm. Wody opadowe będą spływały powierzchniowo w kierunku północno- wschodnim. Założone jest  przejęcie tych wód do projektowanego systemu odwodnienia.

# 1.3.7. PROGRAM UŻYTKOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

Z rozplanowaniem i możliwością równoczesnego wykorzystania, odpowiednio :

- 2 boisk do gry w koszykówke( niepełnowymiarowych)

-1 boiska do piłki ręcznej(pełnowymiarowe)

-1 boiska do gry w siatkówkę(pełnowymiarowe)

-1 kortu tenisowego bez uwzględnienia jego ogrodzenia( pełnowymiarowy)

Boiska zaznaczone na płycie boiska w kolorze zielonym różnymi kolorami linii. kolory linii zgodnie z rys. nr 3.

# 1.3.8. WYPOSAŻENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Boisko wielofunkcyjne planuje się wyposażyć w demontowane elementy wyposa

żenia  :

- 2 szt bramek do piłki ręcznej- stalowych zewnętrznych montowanych w tulejach na przygotowanych fundamentach, zaopatrzonych w siatkę do piłki ręcznej PP-3.5, gł o,8 x 1 m

- 4 szt konstrukcji do koszykówki na boisko zewnętrzne, o  wysięgu 120 cm, wraz z tablicą do koszykówki 180 x105 cm i obręczą zwykła wzmocnioną wraz z siatką do obręczy.

- 4 szt słupków uniwersalnych (siatkówka, badminton, tenis) profil 120 x 100 mm wraz z tulejami ( słupki z wewnętrznym naciągiem śrubowym siatki) i 1 szt  siatki do siatkówki  z antenką czarnej IV ml, z czterech stron taśma wzmacniająca, boki usztywnione), 1 szt siatki do tenisa ziemnego z fartuchem czarna PE – 3, fartuch 40 cm od górnej taśmy podwójna siatka

III.Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Zakres robót oraz kolejność ich realizacji.

Pełny zakres robót przewidywanych w trakcie realizacji  zadania objętego niniejszym projektem to wymiana nawierzchni  boiska sportowego przy zespole szkół w Skrzydlowie, oraz wykonanie dojść pieszych do przedmiotowego boiska .

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

W obrębie terenu inwestycji  zlokalizowane są budynki zespołu szkół wraz z drogą przeciwpożarową , które pozostają bez zmian. Na terenie boisk znajduje się istniejąca tafla boiska  która podlega wymianie.

- Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych , ich skala i rodzaje oraz miejsce i czas wystąpienia.

W terenie objętym projektem występuje sieć uzbrojenia podziemnego, która w przypadku naruszenia może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ludzi.

W rejonie spodziewanego uzbrojenia podziemnego  (istniejącego oraz projektowanego) roboty ziemne należy prowadzić ręcznie i pod nadzorem użytkownika.

Ze względu na publiczny charakter miejsca robót należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość przebywania na placu budowy osób postronnych. Plac budowy powinien być dokładnie oznaczony a możliwość przebywania na nim osób postronnych wyeliminowana.

4.  Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do prowadzenia robót i w trakcie realizacji obiektu.

Przy pracach budowlanych ( roboty budowlano – brukarskie, prace przy obsłudze i konserwacji budowlanego sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach składowych materiałów budowlanych na terenie budowy ) może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który :

- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska

- uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy

- posiada wstępne przeszkolenie stanowiskowe w przypadku pracownika nowego

- posiada przeszkolenie stanowiskowe i przeszkolenie okresowe w przypadku pracownika o dłuższym stażu.

- posiada dopuszczenie do pracy na wysokości

Instruktaż pracowników winien zawierać :

- imienny podział pracy

- kolejność wykonywania zadań

- wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach i robotach.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca zobowiązany jest zaopatrzyć go w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne , porażenia prądem , upadki z wysokości , oparzenia i zatrucia, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną  pracą powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej.

Sprzęt ten powinien posiadać certyfikat.

Na budowie powinien być urządzony punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez wyszkolonego w tym zakresie pracownika.

5.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiająca szybką ewakuację na wypadek pożaru , awarii i innych zagrożeń.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy zapewnić środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r ( Dz.U. Nr 129/97 poz. 844 ) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 ( Dz.U. Nr 118, poz, 1263). Środki bezpieczeństwa winny być przewidziane w dokumentacji techniczno – ruchowej, instrukcjach obsługi oraz stanowiskowych instrukcjach bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności należy pamiętać o wygradzaniu stref niebezpiecznych, stosowaniu zabezpieczeń terenu i osobistym przy pracach na wysokości i prowadzić roboty zgodnie z ich technologią oraz w oparciu o aktualne przepisy bhp, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ( Dz.U. z dnia 19.06.2003r.)

6. Wskazanie środków technicznych oraz organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzonych robót budowlanych

-miejsca prowadzenia robót powinny być zabezpieczone i oznakowane

-trwałe wydzielenie stref dojścia (wyloty w kierunku ulic sasiadujących umożliwiają szybką ewakuację w przypadku wystapienia zagrożenia)

-wydzielenie terenu do prowadzenia robót z oznaczeniem stref niebezpiecznych

-miejsce prowadzenia robót zabezpieczyć barierami ochronnymi, a od zmierzchu do świtu i przy złej widoczności odpowiednio oświetlić.