Urząd Gminy

ul. Strażacka 20

42-270 Kłomnice

Pismo: L.dz. 3411/20/07	 Kłomnice, dnia 29.09.2007r.

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 2007-09-26 i  2007-09-27 do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz.1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Renowację boiska sportowego i przystosowanie terenu dla potrzeb rekreacyjno – kulturalnych w miejscowości Kłomnice (obręb Nieznanice) – Etap I

Treść zapytania jest następująca:

- W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamawiający określił w punkcie 3 przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest Renowacja boiska sportowego i przystosowanie terenu dla potrzeb rekreacyjno – kulturalnych dla miejscowości Kłomnice (obręb Nieznanice) – Etap I.

Powierzchnia boiska rekreacyjno – kulturowego (ogólnodostępnego)– 2170,0 m2, wymiary płyty boiska 35x62m;

W skład boiska będzie wchodziło:

- nawierzchnia (wraz z podbudową) z trawy syntetycznej gr 52mm;

- chodnik z kostki poliuretanowej o szer. 0,5m – 734,2 m2;

- trawa syntetyczna wykonana za chodnikiem gr 22 mm;

- ogrodzenie płotem z siatki stalowej powlekanej o wysokości 4,0m wraz z dwoma wejściami, jedno o

wymiarach 1,0 x 2,0m, drugie umożliwiające wjazd 2,5 x 3,0 m zamykane na zamek patentowy;

- zakup i montaż bramek – szt.2

- wykonanie instalacji drenażowej odwadniającej teren boiska.

(W zakres zadania wchodzi Etap I z projektu budowlanego)

Kod CPV: CPV: 45.21.22.21-1

Jednocześnie Zamawiający nakazał jako podstawę przyjąć załączone przedmiary robót – załącznik nr 2 do SIWZ.

W załączonych przedmiarach nie ujęto wszystkich robót określonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz ujęto roboty, które tam nie opisano.

Prosimy o jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia z określeniem jakie dokumenty mają stanowić podstawę wyceny a później realizacji zadania.

Odp. Zamawiający wyjaśnia iż w opisie przedmiotu zamówienia tj. w pkt 3 SIWZ, jak również w opisie projektu budowlanego nastąpił błąd w obmiarach, albowiem projekt budowlany zawiera wykonanie zadania z podziałem na dwa etapy realizacji tj. w skład wchodzi wykonanie dwóch boisk sportowych. Zgodnie z powyższym pomyłkowo wpisano obmiar chodnika z kostki poliuretanowej w ilości 734m2 , a powinno być 170 m2, co jest odniesieniem do I etapu realizacji projektu. W przedmiarach robót (Zał. nr 2) został podany prawidłowy obmiar.

Zamawiający dokonuje zamiany:

- chodnika z kostki poliuretanowej na kostką betonową wraz z betonowymi obrzeżami.

- trawy syntetycznej wykonanej za chodnikiem gr 22 na trawę sianą, zgodnie 
z przedmiarem robót.

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie przez oferenta trawy syntetycznej 
o parametrach:

Skład włókna: 100% polipropylen, monofil, dtex 12.100

Grubość włókna: 100 mikronów

Wysokość trawy 52 mm

Masa całkowita: min. 2300 g/m2

Ilość węzłów: min. 8559/m2

Gęstość trawy (ilość włókien): min. 17118/m2

3. 2.Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie przez oferenta trawy syntetycznej 
o parametrach:

Skład włókna: 100% polipropylen, fibrylowany, dtex 11.000

Grubość włókna: 210 mikronów

Wysokość trawy 52 mm

Masa całkowita: min. 2500 g/m2

Ilość węzłów: min. 8559/m2

Gęstość trawy (ilość włókien): min. 136944/m2

Proponowany produkt posiada aprobatę techniczną ITB oraz atest higieniczny PZH.

Odp. Minimalna wysokość trawy powinna wynosić 5 cm i powinna mieć zastosowanie do budowy boisk piłkarskich.

4. W załączonych przedmiarach robót na zadanie „Renowacja boiska sportowego 
i przystosowanie terenu dla potrzeb rekreacyjno – kulturalnych w miejscowości Kłomnice (obręb Nieznanice) – I etap” ujęto wykopy pod boisko na głębokość 80cm. Przy obmiarowaniu podbudów nie ujęto warstwy odsączającej z piasku lub pospółki która powinna być pod warstwami z kruszywa łamanego.

Pytanie 1. Czy przy wycenie podbudów ująć warstwę z piasku lub pospółki o grubości 44 cm?

Odp. Tak, należy ująć warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczone mechanicznie o gr. 43 cm, na powierzchni 2170 m2.

Pytanie 2. Czy ująć w wycenie wykonanie ław betonowych pod obrzeża?

Odp. Pozycja 21 przedmiaru robót (zał. nr 2 do SIWZ) obejmuje ułożenie obrzeży wraz 
z ławami betonowymi.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.