Zał. nr 2

PRZEDMIAR ROBÓT – MODERNIZACJA REMONT ODWODNIENIA SZKOŁY W WITKOWICACH

1 d.1	NNRNKB 231 0511-01 p/a

Rozebranie  nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej 	m2

180	m2	180.000

RAZEM	180.000

2 d.1	KNR 2-11 0103-04 p/a

Drenowanie niesystematyczne wyk.ręcznie w terenach nizinnych w gr.kat.II-III na głęb. 1.4-1.7 m, śr.rur. 12.5 cm (rurki ceramiczne owijane geowłókniną)	m

294	m	294.000

RAZEM	294.000

3 d.1	KNR 2-11 0404-01

Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grub. 5 cm pod drenaz i studnie	m2

76,3	m2	76.300

RAZEM	76.300

4 d.1	KNR 2-11 0404-01 + KNR 2-11 0404-02

Wykonanie odsypki ułożonego drenażu  ze żwiru lub pospółki o grub. 10 cm	m2

58,8	m2	58.800

RAZEM	58.800

5 d.1	KNR 2-01 0310-02 + KNR 2-01 0310-06

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1,5 m i głębok.do 2,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)- wykop pod studzienki	m3

65,5	m3	65.500

RAZEM	65.500

6 d.1	KNR 2-11 1701-02

Studzienki kontrolne S-1 o śr. 800 mm i głęb. 2.0 m	studz.

16	studz.	16.000

RAZEM	16.000

7 d.1	KNR 2-11 1701-04

Studzienkaśr. 1200 mm i głęb. 3.0 m	studz.

1	studz.	1.000

RAZEM	1.000

8 d.1	KNR 2-01 0320-02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych 	m3

25,5	m3	25.500

RAZEM	25.500

9 d.1	KNR 2-01 0415-02

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - nadmiar gruntu z wykopu pod studnie	m3

40	m3	40.000

RAZEM	40.000

10 d.1	analiza własna

zakup pompy pływakowej , zamontowanie w studni 	pompa

1	pompa	1.000

RAZEM	1.000

11 d.1	NNRNKB 231 0511-01

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej - ponowne ułożenie chodnika    Uwaga 80% materiału z odzysku	m2

180	m2	180.000

RAZEM	180.000

12 d.1	analiza własna

Przyłącza z rur PVC rurociąg o śr. 100 mm  włączenie istniejących  rynien  za pomocą 26 szt przyłączy o długości 110 m 	szt przyłąc

26	szt przyłąc	26.000

RAZEM	26.000

13 d.1	KNR 2-11 0927c-02

Usuwanie namułu grubości 30 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m	m

50	m	50.000

RAZEM	50.000

14 d.1	KNR 15-01 0114-04

Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp	m2

200	m2	200.000

RAZEM	200.000

15 d.1	KNR 15-01 0108-05

Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych   przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3	m

12	m	12.000

RAZEM	12.000

16 d.1	kalkulacja własna

Wykonanie wylotu do rowu	wylot

1	wylot	1.000

RAZEM	1.000