Zał nr 4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NA

WYKONANIE PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI ODWODNIENIA BUDYNKU SZKOŁY

W MIEJSCOWOŚCI WITKOWICE

GMINA KŁOMNICE

POWIAT CZĘSTOCHOWA

INWESTOR:

GMINA KŁOMNICE

42-270 KŁOMNICE

ul. Strażacka 20

Opracował;

mgr inż. Władysław Cyza

Częstochowa czerwiec 2008 r

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Część ogólna.

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej / SST/są wymagania ogólne  dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych z wykonaniem  przebudowy i modernizacji odwodnienia szkoły w miejscowości Witkowice w zakresie ujętym w kosztorysie ślepym będącym załącznikiem do dokumentacji przetargowej.

  - Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych                       i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w punkcie 1.1

  - Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne , wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, ponadto dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odwodnienie szkoły.

Zakres robót objętych SST dotyczy wykonania drenażu odwadniającego szkołę polegającego na:

- wykonaniu 16 studzienek z osadnikiem o średnicy 800mm                    i głębokości 2m,,

- wykonaniu 1 studzienki zbiorczej o średnicy 1200 mm i głębokości 3,00 m

- wykonaniu 294 m drenażu o średnicy 12,5 cm,

- wykonanie 26 szt przyłączy rynien do studzienek.

  - Określenia podstawowe

      - Rów – jest to urządzenie melioracyjne, do którego będą odprowadzone wody z odwadnianego terenu ,

      - Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

      - Tyczenie i pomiar – do zaprojektowania budowli konieczny jest pomiar pasa terenu z uwzględnieniem elementów wysokościowych,

      - Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi,

1.4.6.		 Ślepy kosztorys–wykaz robót z podaniem ich ilości /przedmiarem/ w kolejności technologicznej ich wykonania.

1.4.7. 		Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami , opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie                                   z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy IN, Wykonawcą i projektantem .

1.4.8. 		Inżynier/Kierownik Projektu-osoba wymieniona w danych  kontraktowych, odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

1.4.9. 		Książka obmiarów-akceptowany przez Inżyniera /Kierownika  projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania  przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu.

1.4.10.	 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót  zgodnie z dokumentacja projektową i specyfikacjami technicznymi.

1.4.11 . 	Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót .

1.4.12.	Rurki drenarskie - są to przeważnie ceramiczne, mogą być też                 z PCV kształtki z centrycznym otworem przelotowym. Otwór powinien być cylindryczny i przechodzić w osi podłużnej kształtki, prostopadle do płaszczyzny cięcia. Grubość ścianki na obwodzie  powinna być jednakowa. Rurka powinna mieć kształt walca.

1.4.13.	Geowłóknina lub włóknina – materiał wytworzony zwykle                      z tworzyw : polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych charakteryzujący się dużą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością

1.4.2. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz ich zgodność z dokumentacja projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

    - Wymogi formalne

Wykonawstwo robót związanych z budową drenażu oraz studzienek kontrolnych powinno być realizowane przez przedsiębiorstwo mające doświadczenie w zakresie tego typu robót, gwarantując właściwą jakość ich wykonania.

    - Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie  zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu                    i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót związanych                   z odwodnieniem..

    - Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą  dopuszczone do użycia.

    - Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie odnośnie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy  potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego  działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego.

    - Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających warunków sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia  zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony  zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się ,że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione      w cenie kontraktowej.

    - Warunki organizacyjne

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien dokładnie  zaznajomić się z całością dokumentacji przetargowej. Wszelkie niejasności w sprawach wykonania robót wyjaśnić.

    - Przekazanie placu budowy

Zamawiający przekaże wykonawcy teren budowy w terminie  określonym w umowie o wykonaniu robót.

    - Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów na terenie budowy w okresie trwania kontraktu, aż do zakończenia i odbioru robót.

- Materiały

Do wykonania przedmiotowego zadania  niezbędne są nw materiały:

- Rurki ceramiczne ,

- miał kamienny,

- kliniec kamienny ,

- tłuczeń kamienny sortowany,

- woda,

- piasek,

- mieszanka betonowa,

- deski iglaste,

- drewno opałowe,

- nasiona traw,

- rury żelbetowe,

- pompa pływakowa.

- Sprzęt

Do wykonania przedmiotowego zadania konieczny jest nw sprzęt:

- ciągnik kołowy,

- samochód dostawczy.

- Transport

Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Przy ruchu na drogach publicznych muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki  transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie nie mogą być dopuszczone przez zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków na koszt wykonawcy.

- Wymagania dotyczące wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z wymogami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonanie odwodnienia.

Układ rurociągów drenarskich wytyczyć zgodnie z projektem. Przed ułożeniem rurek wykonać podsypkę żwirową grubości 5 cm ze spadkami      w kierunku studni. Rurki drenarskie 12,5 cm należy ułożyć ze spadkami jak na profilu. Po ukończeniu układania rurek zgłosić roboty do odbioru. Wykonać obsypkę rurek drenarskich ze żwiru. Całą powierzchnię zagęścić zagęszczarką mechaniczną.

Drenaż wokół budynku szkoły należy wykonać etapami: od studzienki                  do studzienki z uwagi na zapewnienie  stateczności fundamentów.

Studnie.

Rozmieszczenie studni wykonać zgodnie z projektem. Głębokość studni wynosić będzie 2,0 i 3,0m. Jako zamknięcie studni zastosować żelbetowe płyty górne z otworem i włazy typu ciężkiego.

Porywa włazu powinna być zamontowana w poziomie terenu. Dno studni wysypać warstwą żwiru. Do studni podłączyć rurki z odwodnienia terenu wokół szkoły.

W jednej ze studni zostanie zamontowana studnia pływakowa o wydajności mx 5-10 m3/h, która będzie przepompowywała nadmiar zgromadzonych w niej wód do rowu. Pompa będzie wyposażona w czujnik automatycznego załączania się.

- Kontrola jakości robót .

W czasie wykonywania robót należy prowadzić ciągłą kontrolę  poprawności robót konserwacyjnych.

- Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Jednostki obmiarowe dla poszczególnych rodzajów robót:

- Koszenie porostów i wygrabienie 	-jednostka obmiarowa	-	1 m2

- Oczyszczenie przepustów		-jednostka obmiarowa 	-	1 m

- Wykopy					-jednostka obmiarowa	-	1 m3

- Ułożenie rurek drenażowych		 -jednostka obmiaru	-	1 m

- Zdjęcie i ponowne ułożenie płytek chodnikowych                                      jednostka obmiaru	-	1 m2

- Wykonanie studni				 jednostka obmiaru	-	1 szt

- Harmonogram robót.

Z uwagi na to, że zakres planowanych prac jest niewielki dla tego typu robót nie jest wymagany harmonogram.

Zakres prac objęty dokumentacją winien być wykonany w okresie jednego -  dwóch miesięcy.

- Zawieszenia wykonywania robót z przyczyn, których na etapie  przygotowania specyfikacji nie można było przewidzieć.

Wykonawca o przerwaniu robót powiadamia inspektora nadzoru  oraz inwestora.

- Sankcje za opóźnienia, usterki, nienależyte wykonanie umowy.

Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

- Odpowiedzialność za uchybienia Wykonawcy i Zamawiającego

Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

- Roboty pomocnicze, zamienne i dodatkowe.

Wszelkie roboty zamienne, dodatkowe i pomocnicze należy uzgodnić                  z inspektorem nadzoru oraz inwestorem.

Rozliczenie robót pomocniczych i zamiennych nastąpi kosztorysem powykonawczym z zastosowaniem składników cenotwórczych kosztorysu ofertowego.

- Odbiór robót.

Odbiór robót ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie  umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek.

Odbiór końcowy robót budowlanych zostanie rozpisany po dokonaniu zgłoszenia obiektu do odbioru przez wykonawcę.

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego              w obecności przedstawiciela zamawiającego, inspektora nadzoru, kierownika budowy, pracownika Urzędu Gminy i wykonawcy.

Warunkiem dokonania odbioru jest:

- wykonanie robót zgodnie z dokumentacją, zawarta umową, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną,

- uporządkowanie terenu po wykonaniu robót,

- w przypadku, gdy wg komisji roboty nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego.