Zał. nr 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- CZĘŚĆ OGÓLNA

- Nazwa zadania - „Budowa zatoki parkingowej przy dworcu kolejowym w Kłomnicach”

- Przedmiot i zakres robót budowlanych :

2.1..	Opis

Zatoka parkingowa usytuowana będzie przy krawędzi jezdni asfaltowej ul. Dworcowej w Kłomnicach (droga powiatowa) na długości 61,10 metrów i przewidziana jest dla 26 stanowisk dla samochodów osobowych (w tym jedno stanowisko dla osób niepełnosprawnych) usytuowanych prostopadle do jezdni asfaltowej. Długość każdego stanowiska: 5,00 m, szerokość 2,30 m (25 stanowisk) i 3,60 m (1 stanowisko dla osób niepełnosprawnych). Zatoka parkingowa zostanie utwardzona kostką brukową, betonową gr. 8 cm ograniczoną krawężnikiem betonowym 15x30 cm na ławie betonowej.

Nawierzchnia zatoki będzie posiadała spadek w kierunku projektowanego chodnika po stronie wschodniej. Na styku nawierzchni asfaltowej ul. Dworcowej i projektowanej zatoki ułożony zostanie w pozycji poziomej krawężnik betonowy (przejście asfaltowej nawierzchni jezdni na kostkę brukową).

Od strony wschodniej zatoki projektuje się chodnik z kostki brukowej, betonowej gr. 6 cm. Szerokość chodnika - 2,00 metry, z tym, że w miejscu kolizji ze słupem energetycznym chodnik na długości 5,00 metrów będzie poszerzony do 4,00 metrów + skosy pod katem 45 stopni. Chodnik  będzie przedłużony w kierunku północnym, aby wypełnić przestrzeń pomiędzy skrzyżowaniem ul. Dworcowej i Pocztowej a kioskiem "RUCH". Od strony wschodniej chodnik ograniczony będzie obrzeżem betonowym 30/8cm o długości całkowitej 78,24 mb.

Pomiędzy chodnikiem, a stanowiskami parkingowymi projektuje się ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów cegły klinkierowej 8 cm na ławie betonowej z oporem (C16/20) gr. 30 cm. Ściek będzie odprowadzać wody powierzchniowe z zatoki parkingowej w kierunku północnym do projektowanego na końcu ścieku wpustu ulicznego zwieńczonego żeliwną kratką uliczną klasy "C25". Wody powierzchniowe z projektowanego wpustu odprowadzane będą do sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Pocztowej poprzez projektowaną rurę PCV 160 do istniejącego wpustu zlokalizowanego na  skrzyżowaniu ul. Dworcowej i Pocztowej.

Od strony południowej zatoka przylegać będzie do skrzyżowania ul. Dworcowej z ul. Leśną. Przy skrzyżowaniu tym zatoka zakończona zostanie terenem zielonym (trawnikiem) ograniczonym krawężnikiem  betonowym 15x30 cm na ławie betonowej z wyprofilowanym łukiem o promieniu 6 metrów dla zjazdu z ul. Leśnej.

Po stronie wschodniej projektowanego chodnika, do granicy z działka nr 618 przeznaczenie terenu nie ulegnie zmianie. Na dzień dzisiejszy teren ten zarośnięty jest chwastami i krzakami. W ramach budowy zatoki parkingowej teren ten zostanie zrekultywowany, krzaki i samosiejki zostaną usunięte, posiana zostanie trawa.

Na całość zadania, w tym na zastosowane materiały budowlane wykonawca udziela 3-letniej gwarancji.

2.2.	parametry techniczne inwestycji:

a)	zatoka parkingowa (miejsca postojowe) - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm (kostka w kolorze szarym z wstawkami wyznaczającymi stanowiska postojowe w kolorze innym) ułożona na projektowanej podbudowie jak niżej, po uprzednim wykorytowaniu istniejącej nawierzchni żużlowej:

- podsypka piaskowo-cementowa	- 3 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego 	- 20 cm

- podsypka piaskowa		- 10 cm

Łączna powierzchnia zatoki parkingowej - 305,5 m2 (61,10 * 5,00) - (z tym, że na działce nr 2761/36 powierzchnia zatoki wynosić będzie 30 m2)

b)	chodnik - - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm (kolor szary) ułożona na projektowanej podbudowie jak niżej, po uprzednim wykorytowaniu istniejącej nawierzchni trawiastej:

- podsypka piaskowo-cementowa	- 10 cm

- podsypka piaskowa		- 20 cm

Łączna powierzchnia chodnika - 193,45 m2 (z tym, że na działce nr 2761/36 powierzchnia chodnika wynosić będzie 72 m2

(61,10+5,00)*2,00 + 5,00*2,00 + 2,00*2,00*0,5*2 + (5,00+2,00)*3,00 + 0,5*7,5*7

c)	ściek przykrawężnikowy  z dwóch rzędów cegły klinkierowej 8 cm na ławie betonowej (C16/20). Od strony północnej ściek zakończony zostanie  wpustem ulicznym zwieńczonym żeliwną kratką uliczną klasy "C25", z której wykonane zostanie odprowadzenie wody rurą PCV 160 dł. ok. 7,50 m do istniejącej studzienki wpustu ulicznego. Ściek przykrawężnikowy ułożony zostanie ze spadkiem 0,5% w kierunku północnym.

Łączna długość ścieku - 61,10 mb

d)	krawężniki betonowe 15x30 cm na ławie betonowej (ograniczenie zatoki parkingowej od strony północnej, wschodniej i zachodniej oraz ograniczenie wysepki z zielenią przy skrzyżowaniu z ul. Leśną).

Łączna długość krawężników - 154,05 mb

[3+5+61,1+5+5+2*3,14*5*0,25+6 (od ul. Leśnej) + 61,1 (ułożonych na płasko przy nawierzchni asfaltowej)

e)	obrzeże betonowe 30x8 cm (ograniczenie chodnika od strony wschodniej)

Łączna długość obrzeża - 78,24 mb	[5+61,1-2-2+1,41*2*2+3+7,5]

f)	rekultywacja terenu zielonego po wschodniej stronie projektowanego chodnika - wycinka krzaków i samosiejek, wyrównanie terenu, posianie trawy.

Łączna powierzchnia terenu - 465 m2	[77,5*6]

g)	wykonanie wysepki z trawnikiem przy skrzyżowaniu z ul. Leśną - nawiezienie ziemi, posianie trawy

Łączna powierzchnia terenu - 19,6 m2	[3,14*5,00*5,00*0,25]

- Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych – W ramach ceny umownej do obowiązków wykonawcy należeć będzie oznakowanie znakami drogowymi drogi powiatowej (ul. Dworcowej) zgodnie z wymogami zarządcy drogi, tj. Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie jak również wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

- Informacje o terenie budowy

  - organizacja robót: .inwestor nie stawia żadnych wymogów odnośnie organizacji robót, wykonawca powinien dostosować się do wymogów zarządcy drogi, tj. Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie.

  - zabezpieczenie interesów osób trzecich : do obowiązków wykonawcy należy prowadzenie robót tak, aby w trakcie prac nie ucierpiały osoby trzecie (w tym użytkownicy drogi) – odpowiednie oznakowanie itp. Inwestor nie odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim przez wykonawcę.

  - ochrona środowiska: zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikacji

  - warunki bezpieczeństwa pracy: za zgodne z BHP warunki pracy odpowiada wykonawca,

  - zaplecze dla potrzeb wykonawcy: nie przewiduje się zaplecza dla wykonawcy

  - warunki dotyczących organizacji ruchu: W ramach ceny umownej do obowiązków wykonawcy należeć będzie oznakowanie znakami drogowymi drogi powiatowej (ul. Dworcowej) zgodnie z wymogami zarządcy drogi, tj. Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie - do wykonawcy należeć będzie w imieniu własnym i inwestora złożyć do PZD odpowiednich dokumentów i uzyskać zgodę na prowadzenie prac w pasie drogi powiatowej

  - ogrodzenie budowy: nie dotyczy

  - zabezpieczenie chodników i jezdni:  chodniki i jezdnię zabezpieczy wykonawca po spełnieniu warunków punktów 3, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6  niniejszej specyfikacji technicznej.

5. Nazwy o kody: 45233140-2	Roboty drogowe

45233250-6	Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

6. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót : brak takich zapisów

- WYMAGANIA :

- dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości (poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm) – zastosowany materiał powinien posiadać odpowiednią aprobatę techniczną lub powinno spełniać wymogi odpowiedniej Polskiej Normy.

- dotyczące środków transportu -  nie ma wymagań odnośnie zastosowanych środków transportu,

- dotyczące wykonania robót budowlanych -

Prace powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i i odpowiednimi normami i wytycznymi branżowymi.

Należy zwrócić szczególną uwagę na zagęszczenie podłoża. Wymaga się zagęszczenia podbudowy i zasypanych wykopów o wskaźniku nie mniejszym niż 1,00 według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481

- dotyczące przedmiaru i obmiaru robót – obmiaru robót należy dokonać komisyjnie przy udziale wykonawcy i inwestora w przypadku zmiany zakresu prac przewidzianych w umowie lub błędów w zamówieniu.

- OPIS :

- działań związanych z kontrolą  -  Do obowiązku wykonawcy należy zgłosić inwestorowi do odbioru roboty zanikowe – korytowanie, wykonanie podbudowy, wykonanie ław betonowych, ułożenie elementów instalacji itp

- sposobu odbioru robót budowlanych – Zamawiający dokonuje odbioru robót zanikających po zgłoszeniu ich przez wykonawcę. Nie ma obowiązku spisania na tę okoliczność protokołu, jednakże zamawiający zastrzega sobie, że może kwestionować jakość prac zanikających lub podlegających zakryciu.

Po zakończeniu  prac należy spisać protokół końcowy odbioru robót, wykonawca ma obowiązek przekazania zamawiającemu:

- inwentaryzację powykonawczą,

- atesty, aprobaty techniczne na następujące materiały wbudowane: kostka brukowa, krawężniki, obrzeża betonowe, cegła klinkierowa, żeliwny wpust uliczny

- sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących – Prace opisane w punkcie nr 3 rozdziału I-szego nie będą dodatkowo rozliczane. Ewentualne roboty tymczasowe i prace towarzyszące nie będą dodatkowo rozliczne w przypadku gdy nastąpiły z przyczyn niezależnych od zamawiającego.

- Dokumenty odniesienia  - dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty itp. – brak, za wyjątkiem wyszczególnionych w pkcie 3, rozdział III..