Kłomnice, dnia 2013-05-17

GKIO-I.271.10.2013

Zmiana nr 2 treści SIWZ

dotycząca przetargu nieograniczonego na „Dostawa w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej koparko-ładowarki dla Gminy Kłomnice”

Zgodnie z art. 38 ust.4  ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r Nr 113, poz 759 z późn. zm) zmienia się treść SIWZ.

Zmianie ulega ust 2 w  Rozdziale 2  Opis przedmiotu zamówienia – SIWZ w zakresie ust 2  lit.c) oraz w zakresie wymaganych dokumentów

Jest:

- Umowa leasingu będzie trwała 36 miesięcy, w tym Zamawiający uiści w okresie jej trwania 36 rat leasingowych,

Powinno być:

- Umowa leasingu będzie trwała 36 miesięcy, w tym Zamawiający uiści w okresie jej trwania 35 rat leasingowych,

Jest:

Wymagane dokumenty:

- Książka gwarancyjna pojazdu

- Książkę przeglądów serwisowych

- Książka pojazdu lub karta pojazdu

- Świadectwo homologacji koparki

- Instrukcja obsługi koparki w języku polskim

- Dojazd serwisu bezpłatny

- Maksymalny czas przybycia serwisu 48 godzin od momentu zgłoszenia przez zamawiającego

- Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego usunięcia wszelkich usterek powstałych lub ujawnionych w okresie gwarancji

Powinno być:

Wymagane dokumenty:

- Książka gwarancyjna pojazdu

- Książkę przeglądów serwisowych

- Certyfikaty do eksploatacji w UE, dające możliwość poruszania się po drogach jako maszyna budowlana (pojazd wolnobieżny) – zgodnie z prawem o ruchu drogowym.

- Świadectwo homologacji koparki

- Instrukcja obsługi koparki w języku polskim

- Dojazd serwisu bezpłatny

- Maksymalny czas przybycia serwisu 48 godzin od momentu zgłoszenia przez zamawiającego

- Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego usunięcia wszelkich usterek powstałych lub ujawnionych w okresie gwarancji

Zmianie ulega ust 1 w Rozdziale 13 Opis sposobu przygotowania ofert:

Jest:

- Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

Urząd Gminy Kłomnice

ul. Strażacka 20

42-270 Kłomnice

OFERTA NA 
Dostawa w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej koparko – ładowarki dla Gminy Kłomnice

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

09.05.2013 r. godz. 09:30

Powinno być:

- Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

Urząd Gminy Kłomnice

ul. Strażacka 20

42-270 Kłomnice

OFERTA NA 
Dostawa w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej koparko – ładowarki dla Gminy Kłomnice

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

23.05.2013 r. godz. 09:30

Zmianie ulega ust 1 i ust 3 w  Rozdziale 14  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Jest:

- Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Urząd Gminy w Kłomnicach ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, pokój nr 103, w terminie do dnia 20.05.2013 roku, godz. 09:00

- Otwarcie ofert nastąpi w  Urzędzie Gminy w Kłomnicach  ul. Strażacka 20, pok. 103 dnia 20.05.2013 roku, godz. 09:30

Powinno być:

- Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Urząd Gminy w Kłomnicach ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, pokój nr 103, w terminie do dnia 23.05.2013 roku, godz. 09:00

- Otwarcie ofert nastąpi w  Urzędzie Gminy w Kłomnicach  ul. Strażacka 20, pok. 103 dnia 23.05.2013 roku, godz. 09:30

Zmianie ulega Rozdział 18  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Jest:

- Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy.

- Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Kłomnicach Nr 65 8264 00022 001 000 00039 0004 z podaniem tytułu:

„zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy GKIO-I.271.10.2013 dostawa w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej koparko – ładowarki dla Gminy Kłomnice”

- Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi.

- Kwota, o której mowa w pkt. 8 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od  wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego).

Powinno być:

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania robót

Zmianie ulega pkt 1 oferty w  załączniku nr 1 do SIWZ Wzór oferty:

Jest:

      - Opis techniczny koparko - ładowarki:

| Dane pojazdu | Rodzaj opłaty | Wysokość opłaty netto (PLN | Stawka VAT | Wysokość opłaty brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marka ……………….. Model ………………… Rok produkcji ………………… Cena netto ………………. Cena brutto ………………. | Wysokość opłaty wstępnej (10% wartości koparko-ładowarki) |  |  |  |
|  | Wysokość pojedynczej miesięcznej raty leasingowej (w okresie od 1 do 36 miesiąca trwania umowy leasingu) |  |  |  |
|  | Razem łączna wysokość …. miesięcznych rat leasingowej (w okresie od 1 do … miesiąca trwania umowy leasingu) |  |  |  |
|  | Cena wykupu koparko – ładowarki po zakończeniu leasingu (wartość końcowa) stanowiącej 1% wartości początkowej |  |  |  |
| Wymagane warunki techniczne zamawiającego | Parametry oferowanego sprzętu/Spełnienie wymagań (tak/nie) |
| Silnik wysokoprężny o mocy znamionowej min 100KM |  |
| Ciężar od 8 000 kg do 8 500kg |  |
| Skrzynia biegów manualna |  |
| Napęd na dwie osie z możliwością napędu na jedną oś |  |
| Most tylny z blokadą mechanizmu różnicowego 100% |  |
| Podwójna pompa zębata z możliwością rozłączenia |  |
| Minimalny przepływ oleju przy dwóch pompach 160 l/min |  |
| Ciśnienie robocze min 207 bar |  |
| Łyżka ładowarkowa z centralnie zamontowanym siłownikiem podnoszenia |  |
| Łyżka ładowarkowa dzielona |  |
| Wielofunkcyjna możliwość spychania, rościelania, wyrównywania, ładowania, chwytania, kopania |  |
| Łyżka ładowarkowa wyposażona w widły oraz uchwyt podnoszenia |  |
| Pojemność łyżki ładowarki min 1,2m3 |  |
| System automatycznego powrotu łyżki do pozycji ładowania |  |
| System amortyzujący łyżkę podczas jazdy Ride Control |  |
| Mechaniczny system przesuwu ramienia kopiącego |  |
| Ramię koparkowe o zmiennej długości z wysuwem teleskopowym o głębokości kopania min 4,4m (bez wysuwu) min 5,7m (z wysuwem teleskopowym), łyżka koparkowa o szerokości min 600mm z zębami, kabina wyposażona w ogrzewnie, wentylację, drzwi po obu stornach kabiny, regulowany obrotowy fotel operatora |  |
| Łyżka trapezowa do kopania rowów |  |
| Łyżka skarpowa o szerokości min 500mm |  |
| Otwierana tylna szyba z wycieraczką |  |
| Oświetlenie robocze i drogowe |  |
| Wyposażenie: Skrzynka narzędziowa z zestawem niezbędnych narzędzi Smarownica Podstawowy zestaw kluczy Instrukcja obsługi w j. polskim Błotniki przednie i tylne |  |
| Sygnalizator świetlny (kogut) |  |
| Sygnał cofania |  |
| Opony przednie 20 cali, tylne 30 cali |  |
| immobilajzer |  |

| Gwarancja w latach | OFEROWANE |
| --- | --- |
| mechaniczna | min. 24 miesiące |  |

Powinno być:

      - Opis techniczny koparko - ładowarki:

| Dane pojazdu | Rodzaj opłaty | Wysokość opłaty netto (PLN | Stawka VAT | Wysokość opłaty brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marka ……………….. Model ………………… Rok produkcji ………………… Cena netto ………………. Cena brutto ………………. | Wysokość opłaty wstępnej (10% wartości koparko-ładowarki) |  |  |  |
|  | Wysokość pojedynczej miesięcznej raty leasingowej (w okresie od 1 do 36 miesiąca trwania umowy leasingu) |  |  |  |
|  | Razem łączna wysokość 35 miesięcznych rat leasingowej (w okresie od 1 do 36 miesiąca trwania umowy leasingu) |  |  |  |
|  | Cena wykupu koparko – ładowarki po zakończeniu leasingu (wartość końcowa) stanowiącej 1% wartości początkowej |  |  |  |
| Wymagane warunki techniczne zamawiającego | Parametry oferowanego sprzętu/Spełnienie wymagań (tak/nie) |
| Silnik wysokoprężny o mocy znamionowej min 100KM |  |
| Ciężar od 8 000 kg do 8 500kg |  |
| Skrzynia biegów manualna |  |
| Napęd na dwie osie z możliwością napędu na jedną oś |  |
| Most tylny z blokadą mechanizmu różnicowego 100% |  |
| Podwójna pompa zębata z możliwością rozłączenia |  |
| Minimalny przepływ oleju przy dwóch pompach 160 l/min |  |
| Ciśnienie robocze min 207 bar |  |
| Łyżka ładowarkowa z centralnie zamontowanym siłownikiem podnoszenia |  |
| Łyżka ładowarkowa dzielona |  |
| Wielofunkcyjna możliwość spychania, rościelania, wyrównywania, ładowania, chwytania, kopania |  |
| Łyżka ładowarkowa wyposażona w widły oraz uchwyt podnoszenia |  |
| Pojemność łyżki ładowarki min 1,2m3 |  |
| System automatycznego powrotu łyżki do pozycji ładowania |  |
| System amortyzujący łyżkę podczas jazdy Ride Control |  |
| Mechaniczny system przesuwu ramienia kopiącego |  |
| Ramię koparkowe o zmiennej długości z wysuwem teleskopowym o głębokości kopania min 4,4m (bez wysuwu) min 5,7m (z wysuwem teleskopowym), łyżka koparkowa o szerokości min 600mm z zębami, kabina wyposażona w ogrzewnie, wentylację, drzwi po obu stornach kabiny, regulowany obrotowy fotel operatora |  |
| Łyżka trapezowa do kopania rowów |  |
| Łyżka skarpowa o szerokości min 500mm |  |
| Otwierana tylna szyba z wycieraczką |  |
| Oświetlenie robocze i drogowe |  |
| Wyposażenie: Skrzynka narzędziowa z zestawem niezbędnych narzędzi Smarownica Podstawowy zestaw kluczy Instrukcja obsługi w j. polskim Błotniki przednie i tylne |  |
| Sygnalizator świetlny (kogut) |  |
| Sygnał cofania |  |
| Opony przednie 20 cali, tylne 30 cali |  |
| immobilajzer |  |

| Gwarancja w latach | OFEROWANE |
| --- | --- |
| mechaniczna | min. 24 miesiące |  |

Zmianie ulega § 1 ust 3 przedmiot umowy w załączniku nr 7 do SIWZ Istotne postanowienia umowy:

Jest

- Wykonawca przez cały czas trwania niniejszej umowy jest właścicielem Przedmiotu leasingu.

Powinno być:

- Wykonawca przez cały czas trwania niniejszej umowy jest właścicielem Przedmiotu leasingu. Prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości Sprzętu w rozumieniu przepisów podatkowych przysługując Wykonawcy.

Zmianie ulega § 6 opcja wykupu Przedmiotu leasingu w załączniku nr 7 do SIWZ Istotne postanowienia umowy:

Jest:

§ 6

Opcja wykupu Przedmiotu leasingu

- Zamawiający zastrzega sobie prawo pierwszeństwa wykupu Przedmiotu leasingu za cenę wykupu wskazaną w § 4 ust. 3 lit. d).

- Wygaśnięcie, odstąpienie lub rozwiązanie umowy w części nie ogranicza prawa Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1.

- Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa pierwszeństwa wykupu może nastąpić w terminie 30 dni od dnia zapłaty ostatniej raty leasingowej na podstawie odpowiednich dokumentów przenoszących własność przedmiotu leasingu podpisanych przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Cena wykupu płatna będzie w terminie 14 dni od dnia przeniesienia własności Przedmiotu leasingu.

- W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z prawa pierwszeństwa wykupu Wykonawca zobowiązuje się do odbioru na własny koszt Przedmiotu leasingu na podstawie protokołu odbioru w terminie 14 dni od bezskutecznego upływu terminu na skorzystanie z prawa pierwszeństwa wykupu lub od dnia dostarczenia pisemnego powiadomienia od Wykonawcy o rezygnacji z prawa pierwszeństwa wykupu.

- W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z opcji wykupu Wykonawcy nie przysługują dodatkowe roszczenia z tego tytułu.

Powinno być:

§ 6

Opcja wykupu Przedmiotu leasingu

- Po zakończeniu umowy Zamawiającemu przysługuje prawo nabycia Sprzętu za cenę określoną w § 4 ust 3 pkt. d może je zrealizować w terminie 14 dni od wygaśnięcia umowy leasingu, pod warunkiem uiszczenia wszystkich opłat i należności wynikających z umowy.

- Wygaśnięcie, odstąpienie lub rozwiązanie umowy w części nie ogranicza prawa Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1.

- Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa nabycia sprzętu może nastąpić na podstawie odpowiednich dokumentów przenoszących własność przedmiotu leasingu podpisanych przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Wyrażona w złotych cena sprzedaży przedmiotu nie może być mniejsza od wartości hipotetycznej wyliczonej zgodnie z art. 17a punkt 6) Ustawy o Podatku dochodowym od osób prawnych

- Cena sprzedaży przedmiotu płatna będzie w terminie 14 dni od dnia przeniesienia własności Przedmiotu leasingu.

- W przypadku gdy Zamawiający nie nabędzie Sprzętu w terminie, o którym mowa w ust.3 jest on zobowiązany do niezwłocznego zwrotu Sprzętu wraz z wszystkimi jego dokumentami i kompletnym fabrycznym wyposażeniem otrzymanym przy odbiorze.

- W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa nabycia, Wykonawcy nie przysługują dodatkowe roszczenia z tego tytułu.