Zał. nr ………..

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- CZĘŚĆ OGÓLNA

- Nazwa zadania - „naprawa uszkodzonych nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych na terenie Gminy Kłomnice przy pomocy Patchera w roku 2013

- Przedmiot i zakres robót budowlanych :

naprawa bitumicznych nawierzchni drogowych przy pomocy Patchera w maksymalnej ilości 250 ton wbudowanego materiału

Zakres 250 ton jest wielkością szacunkową i maksymalną, a zlecony zakres prac może być mniejszy. W ramach umowy wykonywany będzie zakres zlecony ustnie, telefonicznie lub na piśmie na poszczególne odcinki dróg lub placów.

Prace wykonywane będą sukcesywnie w ciągu trwania umowy na różnych odcinkach dróg i placów będących własnością gminy Kłomnice.

- Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych – nie przewiduje się  prac towarzyszących i robót tymczasowych

- Informacje o terenie budowy

  - organizacja robót: do obowiązków wykonawcy należy zorganizowanie robót tak, aby nie zakłócić ruchu drogowego. W przypadkach koniecznych wykonawca po uzgodnieniu z zarządcą drogi, tj. Wójtem Gminy,  wyłączy odcinek drogi z ruchu.

  - zabezpieczenie interesów osób trzecich : do obowiązków wykonawcy należy prowadzenie robót tak, aby w trakcie prac nie ucierpiały osoby trzecie (użytkownicy drogi) – odpowiednie oznakowanie w zależności od zakresu robót,

  - ochrona środowiska: zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikacji

  - warunki bezpieczeństwa pracy: za zgodne z BHP warunki pracy odpowiada wykonawca,

  - zaplecze dla potrzeb wykonawcy: nie przewiduje się zaplecza dla wykonawcy

  - warunki dotyczących organizacji ruchu: w zależności od zakresu prowadzonych prac wykonawca odpowiednimi znakami drogowymi na obowiązek oznakować drogę (oznakowanie należy wcześniej uzgodnić z zarządcą drogi)

  - ogrodzenie budowy: nie dotyczy

  - zabezpieczenie chodników i jezdni:  chodniki i jezdnię zabezpieczy wykonawca po spełnieniu warunku 4.6 niniejszej specyfikacji technicznej.

5. Nazwy o kody: 45.23.31.41-9 Prace dot. utrzymania dróg

45.23.31.42-6 Prace dot. naprawy dróg

6. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót : brak takich zapisów

- WYMAGANIA :

- dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości (poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm) – zastosowany materiał powinien posiadać odpowiednią aprobatę techniczną lub powinno spełniać wymogi odpowiedniej Polskiej Normy.

- dotyczące środków transportu -  nie ma wymagań odnośnie zastosowanych środków transportu,

- dotyczące wykonania robót budowlanych -

Prace powinny być prowadzone zgodnie z technologia wykonywania prac określoną przez producenta urządzenia. – Patchera.

- dotyczące przedmiaru i obmiaru robót – obmiar robót, tj. ilość wbudowanego materiału w tonach wykonuje określa wykonawca na karcie pracy sprzętu wpisując na karcie ilość załadowanego na pojazd materiału przez rozpoczęciem wykonywania prac o raz wpisując ilość materiału wbudowanego i w terminie 14 dni przedstawia ją zamawiającemu do zatwierdzenia i podpisania co będzie podstawą wystawienia faktury.

- OPIS :

- działań związanych z kontrolą  -  Na jeden dzień przed rozpoczęciem robót wykonawca ma obowiązek  zgłosić zamiar przystąpienia do robót zamawiającemu. Zamawiający może kontrolować pracę w trakcie jej wykonywaniu lub po jej zakończeniu.  Podpisanie przez zamawiającego obmiaru robót, o którym mowa w rozdziale II. punkt 4 będzie równoznaczne z odbiorem tych robót.

- sposobu odbioru robót budowlanych - zgodnie z zapisem jak w powyższym punkcie.

- sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących - Ewentualne roboty tymczasowe i prace towarzyszące nie będą dodatkowo rozliczne w przypadku gdy nastąpiły z przyczyn niezależnych od zamawiającego.

- Dokumenty odniesienia  - dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty itp. – brak.