Kłomnice, dnia 2017-08-08

IZI-IZ.271.7.2017

Zmiana nr 1 treści SIWZ

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie otworów eksploatacyjnych SZ-1 i SZ-2 ujęcia wód podziemnych wraz z obudowami i armaturą dla gminnego ujęcia wód podziemnych we wsi Zdrowa, gmina Kłomnice”

Zgodnie z art. 38 ust.4  ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r, poz. 2164 z późn. zm) zmienia się treść SIWZ.

Zmianie ulega załącznik nr 2 do SIWZ Przedmiar robót:

Jest:

# Przedmiar robót

PRZEDMIAR  ROBÓT

1. Nazwa i kod zamówienia:

Wykonanie otworów eksploatacyjnych SZ-1 i SZ-2 ujęcia wód podziemnych wraz z obudowami i armaturą dla gminnego ujęcia wód podziemnych we wsi Zdrowa, gmina Kłomnice.

Główny przedmiot - kod wg. CPV:

45000000-7	- Roboty budowlane

45200000-9	- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45260000-7	- Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1	- Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45262200-3	- Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych

45262220-9	- Wiercenie studni wodnych

2. Adres wykonania robót: Zdrowa dz. nr 517 i 518 obr. Zdrowa, gm. Kłomnice

3. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice

4. Data opracowania przedmiaru: maj 2017 r.

5. Autor opracowania: mgr inż. Grzegorz Nikiel

Ogólna charakterystyka obiektu wraz z istotnymi parametrami

Dane ogólne

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie otworów eksploatacyjnych SZ-1 i SZ-2 ujęcia wód podziemnych wraz z obudowami i armaturą

Zakres prac

- Wykonanie otworów wiertniczych SZ-1 i SZ-2 systemem udarowym bez stosowania płuczki wiertniczej o przewidywanej konstrukcji:

- 0,0 -45,0 m - rury 18” nierdzewne rury stalowe posadowione w korku cementowym,

- 45,0 -100,0 m - otwór bosy o średnicy min. 143/4” pod opcjonalną kolumnę rur osłonowych 133/8”, stalowych (do usunięcia).

- zabudowanie w otworze o średnicy 143/4” filtra PCV DN250 o konstrukcji

- 0,0 -65,0 m - rura nadfiltrowa, pełna, PCV DN250 długość 65,0 m,

65,0 -95,0 m- filtr szczelinowy PCV DN250, długość 30,0 m,

95,0 -100,0 m- rura podfiltrowa, pełna, PCV DN250, długość 5,0 m.

- Wykonanie pompowania oczyszczającego w otworach min. przez 24 godz.

- Dezynfekcja otworu.

- Wykonanie pompowania pomiarowego w otworach min. przez 24 godz.

- Dostarczenie i montaż kompletnych obudów typu „Lange” (lub o równoważnych parametrach) z armaturą ø 100 mm.

PRZEDMIAR ROBÓT NA WYKONANIE OTWORU  S-3 
WRAZ Z OBUDOWĄ I PRZYŁĄCZEM 
NA TERENIE UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH WE WRĘCZYCY WIELKIEJ

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| l. TRANSPORT i ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1. | Transport sprzętu podstawowego ( wiertnicy, zaplecza socjalnego) | m-g | 24 |
| 2. | Transport rur wiertniczych | m-g | 24 |
| 3. | Transport materiałów filtracyjnych | m-g | 8 |
| 4. | Praca dźwigu przy załadunku i rozładunku | r-g | 8 |
| 5. | Montaż i demontaż urządzeń i zagospodarowanie placu budowy | szt. | 2 |
| II. PRACE WIERTNICZE |
| 6. | Wiercenie otworu metodą udarową bez stosowania płuczki wiertniczej: do głębokości 45 m w rurach 18” do głębokości 100 m pod rury 133/8” (średnica wiercenia 143/4”) Opcjonalne zabudowanie technicznej kolumny rur osłonowych 133/8” (do usunięcia po zakończeniu wiercenia) | mb mb mb | 2x45,0 2x55,0 2x100,0 |
| 7. | Cementowanie (uszczelnienie) nierdzewnych rur osłonowych 18” wraz z próbą ciśnieniową | mb | 2x45,0 |
| . | Zabudowa filtra studziennego z rur PCV DN 250 mm - rura nadfiltrowa, pełna, PCV DN 250 mm, długości 65 m - filtr szczelinowy PCV DN 250 mm, długość 30,0 m - rura podfiltrowa, pełna, PCV DN 250 mm, długość 5,0 m. | szt. | 1,0 |
| 9. | Wykonanie obsypki żwirowej ze żwiru płukanego | mb | 2x45,0 |
| 10. | Uszczelnienie przestrzeni pierścieniowej nad obsypką w przelocie 30-45 m compactonitem lub produktem równoważnym | mb | 2x15,0 |
| 11. | Wypełnienie przestrzeni pierścieniowej w przelocie 0-30 m urobkiem lub pospółką | mb | 2x30 |
| III PRACE TOWARZYSZĄCE |
| 11. | Montaż i demontaż agregatu pompowego wraz z armaturą (zasuwa, wodomierz) na głębokości 65-100 m | szt. | 2 |
| 12. | Montaż i demontaż przewodów tymczasowych do odprowadzania wody - (zrzut wody do kanału) | mb | 2x50,0 |
| 13. | Pompowanie oczyszczające pompą Q=100 m3/h, H=80 m | godz. | 2x24 |
| 14. | Dezynfekcja otworu podchlorynem sodu | szt. | 2 |
| 15. | Pompowanie pomiarowe pompą Q=100 m3/h, H=80 m wraz z pomiarem zwierciadła wody i pomiarem wydajności. | godz. | 2x24 |
| 16. | Dostarczenie i montaż kompletnej obudowy typu „Lange” (lub o równoważnych parametrach) z armaturą ø 100 mm i ogrzewaniem awaryjnym | szt. | 2 |
| 19. | Wykonanie betonowego podłoża pod obudowę o wym. 2,0x1,5x0,9 m | szt. | 2 |
| 22. | Prace geodezyjne (tyczenie studni, inwentaryzacja powykonawcza z określeniem X,Y,Z) | r-g | 4,0 |
| IV MATERIAŁY WBUDOWANE |
| 23. | Rury osłonowe stalowe, nierdzewne 185”. | mb | 2x45 |
| 25. | Kolumna filtrowa PCV ø 250 mm. | mb | 2x100 |
| 26. | Beton do uszczelnienia rur osłonowych. | m3 | 2x2,5 |
| 27. | Żwir do wykonania obsypki | m3 | 2x2,5 |
| 28. | Compactonit do uszczelnienia przestrzeni pierścieniowej | m3 | 2x1,5 |
| 29. | Pospółka do wypełnienia przestrzeni pierścieniowej | m3 | 2x3,0 |
| 30. | Obudowa typu „Lange” (lub o równoważnych parametrach) z armaturą 100 mm i ogrzewaniem | szt. | 2 |

Powinno być:

# Przedmiar robót

PRZEDMIAR  ROBÓT

1. Nazwa i kod zamówienia:

Wykonanie otworów eksploatacyjnych SZ-1 i SZ-2 ujęcia wód podziemnych wraz z obudowami i armaturą dla gminnego ujęcia wód podziemnych we wsi Zdrowa, gmina Kłomnice.

Główny przedmiot - kod wg. CPV:

45000000-7	- Roboty budowlane

45200000-9	- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45260000-7	- Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1	- Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45262200-3	- Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych

45262220-9	- Wiercenie studni wodnych

2. Adres wykonania robót: Zdrowa dz. nr 517 i 518 obr. Zdrowa, gm. Kłomnice

3. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice

4. Data opracowania przedmiaru: maj 2017 r.

5. Autor opracowania: mgr inż. Grzegorz Nikiel

Ogólna charakterystyka obiektu wraz z istotnymi parametrami

Dane ogólne

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie otworów eksploatacyjnych SZ-1 i SZ-2 ujęcia wód podziemnych wraz z obudowami i armaturą

Zakres prac

- Wykonanie otworów wiertniczych SZ-1 i SZ-2 systemem udarowym bez stosowania płuczki wiertniczej o przewidywanej konstrukcji:

- 0,0 -45,0 m - rury 18” nierdzewne rury stalowe posadowione w korku cementowym,

- 45,0 -100,0 m - otwór bosy o średnicy min. 143/4” pod opcjonalną kolumnę rur osłonowych 133/8”, stalowych (do usunięcia).

- zabudowanie w otworze o średnicy 143/4” filtra PCV DN250 o konstrukcji

- 0,0 -65,0 m - rura nadfiltrowa, pełna, PCV DN250 długość 65,0 m,

65,0 -95,0 m- filtr szczelinowy PCV DN250, długość 30,0 m,

95,0 -100,0 m- rura podfiltrowa, pełna, PCV DN250, długość 5,0 m.

- Wykonanie pompowania oczyszczającego w otworach min. przez 24 godz.

- Dezynfekcja otworu.

- Wykonanie pompowania pomiarowego w otworach min. przez 24 godz.

- Dostarczenie i montaż kompletnych obudów typu „Lange” (lub o równoważnych parametrach) z armaturą ø 100 mm.

PRZEDMIAR ROBÓT NA WYKONANIE OTWORÓW EKSPLOATACYJNYCH 
SZ-1 I SZ-2 UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH WRAZ Z OBUDOWAMI  I ARMATURĄ DLA GMINNEGO UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH WE WSI ZDROWA, GMINA KŁOMNICE

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| I. TRANSPORT i ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1. | Transport sprzętu podstawowego ( wiertnicy, zaplecza socjalnego) | m-g | 24 |
| 2. | Transport rur wiertniczych | m-g | 24 |
| 3. | Transport materiałów filtracyjnych | m-g | 8 |
| 4. | Praca dźwigu przy załadunku i rozładunku | r-g | 8 |
| 5. | Montaż i demontaż urządzeń i zagospodarowanie placu budowy | szt. | 2 |
| II. PRACE WIERTNICZE |
| 6. | Wiercenie otworu metodą udarową bez stosowania płuczki wiertniczej: do głębokości 45 m w rurach 18” do głębokości 100 m pod rury 133/8” (średnica wiercenia 143/4”) Opcjonalne zabudowanie technicznej kolumny rur osłonowych 133/8” (do usunięcia po zakończeniu wiercenia) | mb mb mb | 2x45,0 2x55,0 2x100,0 |
| 7. | Cementowanie (uszczelnienie) nierdzewnych rur osłonowych 18” wraz z próbą ciśnieniową | mb | 2x45,0 |
| 8. | Zabudowa filtra studziennego z rur PCV DN 250 mm - rura nadfiltrowa, pełna, PCV DN 250 mm, długości 65 m - filtr szczelinowy PCV DN 250 mm, długość 30,0 m - rura podfiltrowa, pełna, PCV DN 250 mm, długość 5,0 m. | szt. | 2,0 |
| 9. | Wykonanie obsypki żwirowej ze żwiru płukanego | mb | 2x45,0 |
| 10. | Uszczelnienie przestrzeni pierścieniowej nad obsypką w przelocie 30-45 m compactonitem lub produktem równoważnym | mb | 2x15,0 |
| 11. | Wypełnienie przestrzeni pierścieniowej w przelocie 0-30 m urobkiem lub pospółką | mb | 2x30 |
| III PRACE TOWARZYSZĄCE |
| 12. | Montaż i demontaż agregatu pompowego wraz z armaturą (zasuwa, wodomierz) na głębokości 65-100 m | szt. | 2 |
| 13. | Montaż i demontaż przewodów tymczasowych do odprowadzania wody - (zrzut wody do kanału) | mb | 2x50,0 |
| 14. | Pompowanie oczyszczające pompą Q=100 m3/h, H=80 m | godz. | 2x24 |
| 15. | Dezynfekcja otworu podchlorynem sodu | szt. | 2 |
| 16. | Pompowanie pomiarowe pompą Q=100 m3/h, H=80 m wraz z pomiarem zwierciadła wody i pomiarem wydajności. | godz. | 2x24 |
| 17. | Dostarczenie i montaż kompletnej obudowy typu „Lange” (lub o równoważnych parametrach) z armaturą ø 100 mm i ogrzewaniem awaryjnym | szt. | 2 |
| 18. | Wykonanie betonowego podłoża pod obudowę o wym. 2,0x1,5x0,9 m | szt. | 2 |
| 19. | Prace geodezyjne (tyczenie studni, inwentaryzacja powykonawcza z określeniem X,Y,Z) | r-g | 4,0 |
| IV MATERIAŁY WBUDOWANE |
| 20. | Rury osłonowe stalowe, nierdzewne 185”. | mb | 2x45 |
| 21. | Kolumna filtrowa PCV ø 250 mm. | mb | 2x100 |
| 22. | Beton do uszczelnienia rur osłonowych. | m3 | 2x2,5 |
| 23. | Żwir do wykonania obsypki | m3 | 2x2,5 |
| 24. | Compactonit do uszczelnienia przestrzeni pierścieniowej | m3 | 2x1,5 |
| 25. | Pospółka do wypełnienia przestrzeni pierścieniowej | m3 | 2x3,0 |
| 26. | Obudowa typu „Lange” (lub o równoważnych parametrach) z armaturą 100 mm i ogrzewaniem | szt. | 2 |